Are you up to date?

Is your ATEX/IECEx product certification to these latest editions? General requirements (60079-0) EN IEC 60079-0:2018 IEC 60079-0:2017 Ed 7 Flameproof (60079-1) EN 60079-1:2014 IEC 60079-1:2013 Ed 7 Purged and pressurised (60079-2) EN 60079-2:2014+AC:2015 IEC 60079-2:2014/COR1:2015 Ed 6 Powder filled (60079-5) EN 60079-5:2015 IEC 60079-5:2015 Ed 4 Oil filled (60079-6) EN 60079-6:2015 IEC 60079-6:2015+AMD1:2020 Ed 4.1 Increased safety (60079-7) EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 IEC 60079-7:2017 Ed 5.1 Intrinsic safety (60079-11) EN 60079-11-2012 IEC 60079-11:2011 Ed 6 Type n (60079-15) EN IEC 60079-15:2018 IEC 60079-15:2017 Ed 5 Encapsulation (60079-18) EN 60079-18:2015+A1:2017 IEC 60079-18:2017 Ed 4.1 Equipment protection level (EPL) Ga (60079-26) EN 60079-26:2015 IEC 60079-26:2014 Ed 3 Optical radiation (60079-28) EN 60079-28:2015 IEC 60079-28:2015 Ed 2 Trace heating (60079-30-1) EN 60079-30-1:2017 IEC/IEEE 60079-30-1:2015 Ed 1 Dust protection by enclosure (60079-31) EN 60079-31:2014 IEC 60079-31:2013 Ed 2 Non-electrical equipment for explosive atmospheres Types of protection: constructional safety "c" control of ignition source "b" liquid immersion "k" ISO 80079-36:2016/COR1:2019 Ed 1 ISO 80079-37:2016 Ed 1