1	Leitfähigkeits- und Temperatur Messumformer für konduktive und induktive Messzellen mit folgender Ausrüstung:

- Konduktiv / MOhm-Messung umschaltbar

- mit automatischer Temperaturkompensation

- zweizeiliges Display für Messwert und Temperatur

- übersichtliche Menüstruktur mit Klartextbedienung (6 Sprachen)

- Einknopf-Kalibrierung über CAL-Taste ohne Geräteöffnung.

- Integrierter Stromausgangssimulator

- Kundenspezifische Alarmkonfiguration für Alarmkontakt und Fehlerstrom

Optional mit Sensor-Live-Check und weiteren Überwachungsfunktionen (Plus-Paket)

Bauform: 			Feldgehäuse IP 65 mit separatem Anschlußraum

Eingang: 	für induktiven oder konduktiven Leitfähigkeitssensor und 3-Leiter für

Pt100

Ausgänge

- Analog: 			für Leitfähigkeits-Wert 0/4...20 mA galv. Getrennt, frei programmierbar

als Option für Temperatur-Wert

- Optional: 			Hart oder Profibus PA

Kontakte: 			1 Alarmkontakt

als Option 2 oder 4 Grenzkontakte

Störfestigkeit: 			gemäß EN 50082-2:1995

Überspannungsschutz: 		nach EN 6100-4-5 (Blitzschutz)

Hilfsenergie: 			230V, 50/60 Hz

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				CLM 253

Hinweis: Analyse-Komplettmessstelle immer bestehend aus:

- Sensor

- Kabel

- Armatur

- Messumformer