Digitaler Trübungssensor mit Memosens-Protokoll zur Messung von niedrigsten bis mittleren Trübungen einsetzbar in allen Trinkwasser- und Prozesswasserapplikationen

- Intelligenter Sensor mit Memosens-Protokoll, 
  alle Kenndaten und Kalibrierwerte sind im Sensor gespeichert

- Extrem schnelle und einfache Inbetriebnahme: Sensor sofort nach Anschluss messbereit

- keine Kalibrierung vorort erforderlich; Sensor ist werkskalibriert. 
- hohe Genauigkeit und Verlässlichkeit im untersten Messbereich

Die Messung entspricht einer Labormessung,

- Überprüfung mit Festkörperstandards

- sehr wartungsarm durch selbstreinigende hygienische Oberflächengestaltung

- keine beweglichen Teile erforderlich (z.B. Wischer)

Messprinzip: 	90° Streulicht, Wellenlänge 860nm
Trübungsmessung exakt nach ISO 7027

Messbereich: 			Trübung 0...4000 FNU

Nachweißgrenze 		0,0015 FNU nach ISO 15839 im Messbereich 0 – 10 FNU

Temperaturmessbereich: 	-20°C...+85°C

Druck: 				0,5 ... 10 bar

Werkstoffe: 			Saphirglas, Edelstahl 1.4404
				Dichtung EPDM mit KTW-Zulassung

Kabellänge: 			7m

Anschluss: 			bitte auswählen

im Bypass

mit Durchlaufarmatur CUA252

Material:  PE, Anschluss Sensor: 2“ Clamp  DIN32676

Oder: Durchlaufarmatur mit Gasblasenfalle (S-Armatur)

Inline in der Rohrleitung

Einbau direkt in die Rohrleitung mit 2“ Clamp  DIN32676 Adapter

Oder: mit Hand-Wechselarmatur CUA451

Fabr.: 				Endress+Hauser

Typ: 				CUS52D mit Durchlaufarmatur CUA252

Hinweis: Analyse-Komplettmessstelle immer bestehend aus:

- Sensor

- Kabel

- Armatur

- Messumformer